Multiplexní výstup pro displej

LED displej  - 14.2 mm (0.56 inch) Seven Segment Displays

Zapojení obvodu HCT 244 nebo HC 244

Schéma zapojení

(+5V) +Vcc– napájení pro LED displej

- nejlépe zdroj konstantního proudu

- napětí pro napájení LED diody

- jedním segmentem LED displeje může protékat max. proud 15 mA

+Vcc1 – napájecí napětí pro logické obvody stanovte  podle technologie 			provedení (HC, HCT, LS)

Vstup OE (negovaný)

Tento vstup je možno napájet PWM modulací a řídit proud do 		LED segmentů

# Teorie  - převodník BCD pro 7-mi segmentový displej

## Zadání

Na bázi monolitických µ-počítačů jsou často realizována zařízení, která s obsluhou komunikují interaktivním způsobem. Ke komunikaci lze využít například levný 7-mi segmentový displej. Číselné hodnoty v binárním tvaru je pak potřeba převést do tvaru vhodného k zobrazení na displeji. K převodu lze využít HW převodník nebo lze převod realizovat samotným µ-počítačem.

Toto řešení má řadu výhod: jednodušší struktura obvodu, nižší cena, vyšší spolehlivost, menší rozměry, nižší hmotnost a menší příkon.

Zadání:

Na bázi μ-počítače 8051 navrhněte systém, který převede binární hodnotu přečtenou z pracovního registru do tvaru vhodného k zobrazení 7-mi segmentovým displejem se společnou anodou.

Návrh bude obsahovat:

Zadání, teoretický rozbor, schéma zapojení, algoritmus s popisem, program s komentářem 
a závěr.

## Rozbor projektu

K převodu binární hodnoty lze využít například převodní tabulku umístěnou v paměti programu.

K načtení požadované hodnoty z tabulky lze využít instrukci „movc  a,@a+dptr“.

Popis funkce:

Do dptr vložíme adresu počátku převodní tabulky (v symbolickém tvaru). Do akumulátoru pak vložíme hodnotu určenou k převodu a po provedení instrukce „movc“ bude akumulátor obsahovat převedenou hodnotu. Vlastní tabulka je tvořena direktivami „.db“.

Ukázka možného řešení převodu:

Dekoduj:

mov	dptr,#Table	; nastavení vztažné adresy
movc	a,@a+dptr	; čtení hodnoty z tabulky
ret

.

Table:			; počátek tabulky

db	11000000b
	db	11000000b
	db	11000000b

.

Převod prostřednictvím tabulky lze realizovat i využitím instrukce „movc  a,@a+dptr“.

Převod lze realizovat i jinými způsoby (například načítáním hodnot z RWM využitím nepřímého adresování, načítáním konstant).

Příklad:

MOV     DPTR,#DISP_3_5
	MOVC    A,@A+DPTR
RET

DISP_3_5

.DB      00001001B       ;0 číslo

…………….

Poznámky: ……………………………………………………………………..