# Použití sériového kanálu

## Zadání

Nakreslete podrobné obvodové schéma zapojení, navrhněte vlastní algoritmy řešení, napište a odlaďte programy pro systém, který realizuje komunikaci implementovaným sériovým kanálem.

## Požadavky na strukturu obvodu a funkci zařízení

Předpokládejme pouze jednosměrnou komunikaci. Mikropočítač, který je v režimu vysílače, nechť opakovaně čte a odesílá informace získané prostřednictvím  pseudonáhodného generátoru.

Zpráva o měření bude obsahovat

- Zadání

- Podrobné obvodové schéma zapojení obvodu

- Soupis použitých přístrojů

- Teoretický rozbor

- Algoritmy vlastního řešení s vysvětlujícím popisem

- Zdrojový text programů v jazyce symbolických adres doplněný komentářem

- Časové kalkulace dokumentující běh programu

- Popis funkce obvodů i programů (návody k obsluze)

- Závěrečné zhodnocení (návrhy na modifikaci, rozšíření, případně doplnění funkcí)

Sériový přenos u mikropočítače MCS 51  SILICON Laboratories 
		C8051F3xx   a   C8051F35x

Programy pro obsluhu sériové linky

Práce se sériovou linkou spočívá v těchto základních bodech:
1) nastavení sériové linky
2) samotný přenos po sériové lince, přičemž ten může být řešen
    	a)  bez využití přerušovacího systému
    	b)  s využitím přerušovacího systému

Nastavení sériové linky:
Nejprve je důležité se rozhodnout, s jakými parametry bude přenos probíhat. Volba parametrů závisí především na tom,jaký "komunikační protokol" si zvolíme a je nutné je volit i v návaznosti na parametry zařízení,s kterým bude mikroprocesor komunikovat.
Jedná se především o nastavení:
	- komunikační rychlosti
	- délce datového slova (počet přenášených datových bitů)
	- počet stop bitů
	- typ parity

Tato nastavení se provádějí volbou pracovního módu sériové linky. Tady je třeba prostudovat možnosti sériové linky MCS8051 v katalogovém listu mikropočítače. Pro dosažení některé ze standardních komunikačních rychlostí (2400,4800,9600,19200 b/s) je nejvhodnější zvolit krystal o frekvenci 11,0592MHz. Těchto rychlostí je totiž možné dosáhnout pouze v režimech 1 a 3, kde je přenosová rychlost odvozena od periody přetečení časovače/čítače 1.

Přenosová rychlost je zde odvozena dle vztahu:

Příklad:

Chceme přenášet data přes sériovou linku s těmito parametry:
	- přenosová rychlost 19200 b/s, 8 datových bitů, bez parity, 1 stop bit
	- přenos bude prováděn bez využití přerušení od sériové linky
	- data budeme pouze vysílat

Cseg AT  00h

;-------------------------------------------------------------------------------------------------------

jmp začátek

;-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cseg AT   30H

zacatek:  	mov sp,#35H

mov scon,#01010000B   ;nastavení ser.linky+časovače1

mov tmod,#00100000B   ;19200 bps,8 databit,1 stopbit,bez parity

mov 87H,#10000000B    ;zdvojnásobení rychlosti (nastaví bit SMOD)

mov th1,#253          ;časovač mód 2,ser.linka mód 1

setb ea               ;povolení přerušení

setb et1

setb tr1              ;spuštění časovače1

.

acall vysilani        .

;-------------------------------------------------------------------------------------------------------

vysilani:

clr ti                  ;nulování příznaku dokončeného odvysílání

mov sbuf,r0             ;vysílání obsahu R0

jnb ti,$                ;čekání na odvysílání

clr ti                  ;nulování příznaku dokončeného odvysílání

mov sbuf,r1             ;vysílání obsahu R1

jnb ti,$

clr ti

ret

;-------------------------------------------------------------------------------------------------------

end

POZNÁMKA:

Způsob nastavení bitu SMOD >>> Místo příkazu MOV 87H,#10000000B ve výše uvedeném příkladě je vhodnější použít logický součet - tedy ORL 87H,#10000000B. Neovlivníme tak ostatní bity v registru PCON. Vždy ale musíme pracovat s celým bytem, protože registr PCON není bitově adresovatelný. Místo přímé adresy 87H lze psát MOV PCON,#10000000B. Přímá adresa je zde uvedena proto, že ne všechny překladače symbolické označení PCON akceptují.

Dále je nutné zajistit stejné nastavení komunikační parametrů u protějšího zařízení, s kterým bude mikroprocesor komunikovat. Omezíme se zde pouze na případ, který se mi jeví jako často využívaný a praktický, a to případ komunikace 8051 s osobním počítačem PC. Tady je vhodné prostudovat problematiku sériového rozhraní PC, kde jsou obvykle přítomny dva porty standardu RS-232C.

Doporučené zapojení konektorů

V uvedeném příkladě si ukážeme zapojení tzv. bezmodemové - bez řízení toku dat (bez žádného tzv. handshakingu-viz rozhraní RS-232C) Pro spojení 8051 s PC lze v tomto případě použít kabel sestávající ze 3 vodičů s konektory CANNON na obou koncích kabelu. Můžeme použít např. 9-pinový CANNON konektor, nic nám ale nebrání použít i 25-pinový. Na straně 8051 budeme potřebovat 3 signály (RxD,TxD,GND), na straně PC jich bude trochu více. 


Softwarová obsluha na straně PC

Je možná jak v DOSu, tak ve Windows . Uvedeme si zde příklad obsluhy programem napsaným v Delphi,Visual Basic,C++.

# Přerušovací systém

## Zadání

Nakreslete obvodová schémata, navrhněte vlastní algoritmus řešení, napište a odlaďte program pro systém, který plní funkci „Obsluhy požadavku přerušení“ z vnějšího zdroje za běhu hlavního programu. Popište vlastnosti tohoto řešení.

## Požadavky na strukturu obvodu a funkci zařízení

K realizaci přerušení použijte kanál EXT0. Činnost hlavního programu realizujte jednoduchou funkcí (například reakce na stisk a uvolnění tlačítka). Funkci přerušovacího systému demonstrujte obdobnou jednoduchou funkcí.

Hlavní program nechť zpracovává zpožďovací smyčku s vnořením a svou funkci signalizuje prostřednictvím LED diodu (červená ).Obslužný podprogram přerušení nechť invertuje LED diodu (zelená ).

## Zpráva o měření bude obsahovat

- Zadání

- Podrobné obvodové schéma zapojení obvodu

- Soupis použitých přístrojů

- Teoretický rozbor

- Algoritmy vlastního řešení s vysvětlujícími popisy

- Zdrojové texty programů v jazyce symbolických adres doplněné komentářem

- Popis funkce obvodů i programů (návod k obsluze)

- Závěrečné zhodnocení (praktické příklady možného využití navržených obvodů, návrhy na modifikaci, rozšíření, případně doplnění funkcí)